## Slide 1
Departemen
Perencanaan Wilayah dan Kota
Perancangan Kota
Kecamatan Kroya
Kabupaten Cilacap
D3.2
Konsep Dasar dan Justifikasi Kroya Smart Unified Market
KONDISI EKSISTING
IMPLEMENTASI
Kroya Smart Unified Market merupakan konsep penataan kawasan perdagangan yang menyatukan pasar induk, blok kios pendukung hasil konsolidasi pedagang informal, ruang publik, serta tata kelolanya ke dalam satu sistem kawasan. Unified berarti satu kawasan dagang terpadu, bukan satu bangunan, sedangkan smart berarti satu sistem digital kawasan bagi seluruh pelaku usaha di dalamnya.
Konsep ini bertujuan mengembalikan setiap aktivitas ke ruang yang disediakan untuknya — berdagang ke ruang dagang, bongkar-muat ke zona bongkar-muat, dan berjalan kaki ke jalur pejalan kaki — sehingga badan Jl. Ahmad Yani kembali berfungsi sebagai jalur pergerakan dan Pasar Induk Kroya berfungsi sebagai penggerak utama ekonomi kawasan.
Penataan kawasan ini menempel pada rehabilitasi bangunan utama Pasar Induk Kroya oleh Kementerian PU (Rp51 miliar, TA 2026), sehingga keduanya berjalan sebagai satu kesatuan.
Konsep
AKTIVITAS DAN MOBILITAS
Keberadaan pasar, sekolah, dan permukiman menciptakan keragaman fungsi dan interaksi masyarakat yang kuat.
Kemacetan di sepanjang Jl. Jenderal Ahmad Yani karena PKL dan bongkar-muat menempati badan jalan, diperparah antrean 147 perjalanan kereta api per hari.
PERDAGANGAN PASAR INDUK
Pasar Induk Kroya berkapasitas 1.616 pedagang (248 kios, 1.148 los, 220 lemprakan) menjadikan Kawasan Kroya pusat perdagangan dan distribusi barang.
Mangkraknya revitalisasi Pasar Induk Kroya membuat pedagang berjualan di lokasi sementara berfasilitas terbatas, sehingga pendapatan pedagang menurun.
SIRKULASI DAN JALUR PEJALAN KAKI
Konektivitas tinggi didukung jalan kolektor primer yang terhubung dengan jalan nasional, sehingga memudahkan mobilisasi barang dan orang.
Kebutuhan jalur pejalan kaki dan pesepeda belum terpenuhi di sepanjang koridor utama Jl. Ahmad Yani, sehingga ruang gerak terbatas dan berisiko.
Konsolidasi ruang dagang. Pedagang yang menempati bahu Jl. Ahmad Yani dan muka ruko ditarik masuk ke blok kios pendukung yang dibangun di lahan sekitar bangunan utama dan tersambung dengannya, sehingga aktivitas dagang keluar dari badan jalan.
Penataan pergerakan kawasan. Zona bongkar-muat, parkir logistik, dan ruang antrean perlintasan dipindahkan ke dalam tapak, dengan sirkulasi terpisah bagi pengunjung, pedagang, dan kendaraan barang melalui pintu masuk yang berbeda.
Aktivasi ruang publik kawasan. Plaza terbuka di antara bangunan utama dan blok kios pendukung, tersambung ke trotoar muka ruko, berfungsi sebagai ruang sirkulasi pada jam pasar dan ruang dagang UMKM pada sore serta akhir pekan.
Satu sistem digital kawasan. Retribusi, basis data pelaku usaha, dan promosi daring disatukan bagi pedagang pasar induk, penghuni blok kios pendukung, serta unit komersial dan UMKM di koridor.
Potensi
Masalah

## Slide 2
Departemen
Perencanaan Wilayah dan Kota
Perancangan Kota
Kecamatan Kroya
Kabupaten Cilacap
D3.2
Konsep Dasar Kroya Smart Unified Market
K O N S E P
Pasar Induk Kroya sebagai Kawasan Dagang Terpadu (Kroya Smart Unified Market)
T U J U A N U T A M A
Mewujudkan kawasan Pasar Induk Kroya yang terkonsolidasi, tertata, aktif, dan terdigitalisasi sebagai penggerak utama ekonomi kawasan strategis regional Kroya.
I S U U T A M A
Belum optimalnya pengelolaan dan penataan kawasan Pasar Induk Kroya sebagai penggerak utama ekonomi kawasan strategis regional Kroya.
P O T E N S I
Keberadaan pasar, sekolah, dan permukiman menciptakan keragaman fungsi dan interaksi masyarakat yang kuat.
P O T E N S I
Pasar Induk Kroya berkapasitas 1.616 pedagang menjadikan Kawasan Kroya pusat perdagangan dan distribusi barang.
P O T E N S I
Konektivitas tinggi didukung jalan kolektor yang terhubung dengan jalan nasional, sehingga memudahkan mobilisasi barang dan orang.
M A S A L A H
PKL dan bongkar-muat di badan Jl. Ahmad Yani menimbulkan kemacetan, diperparah antrean perlintasan kereta api.
M A S A L A H
Mangkraknya revitalisasi Pasar Induk Kroya membuat para pedagang berjualan di tempat lain, sehingga pendapatan pedagang menurun.
M A S A L A H
Kebutuhan jalur pejalan kaki dan pesepeda di koridor Jl. Ahmad Yani belum terpenuhi, sehingga meningkatkan risiko keselamatan pengguna jalan.